## Slide 1
比亚迪半导体
车规MCU

## Slide 2
车规MCU合作汽车品牌

## Slide 3
电动车窗 | PM2.5 | 组合开关 | BCM （车身控制模块） | SCU 档位控制器 | VCU （整车控制器） | BMS②
电动座椅 | LED前大灯 | DMS | 车身域控制器 | 油泵、水泵 控制器 | TCU （变速箱控制器） | OBC
电动尾门 | LED后尾灯 | 电子转向管柱锁 | 矩阵大灯 | 自动启停 | FMCU （前电机控制器） | 
电动后视镜 | 室内照明灯 | 启动电池 | TBOX | 全景天窗 | RMCU （后电机控制器） | 
电机旋转机构 | 无线充 | 漏电传感器 | 中控台多媒体 （协处理MCU） | 散热风扇（FOC） | ECM （发动机控制模块） | 
空调面板 | 阳光传感器 | 触摸门把手 | Compressor （空调压缩机） | 方向盘电动调节 | CEPS （电动助力转向系统） | 
空调及电池热管理控制器 | 充电枪 | 氛围灯 | BMS | LED前大灯② | BSG （皮带轮驱动电机） | 
引擎音发生器 | 充电盒 | 雨刮 | 全液晶仪表 |  | SRS （安全气囊） | 
BYD车规MCU上车应用模块
已上车应用模块 | M4F-512K/1M/2M 2022/12送样 | M0+ 256K 2023/1送样 | 高端多核MCU可应用模块

## Slide 4
车规级MCU Roadmap
FM-MSP-15-D06-0001-09B
512KB Flash 车规级32位通用MCU
· 512KB Flash、64KB SRAM
· Cortex M4F内核、CANFD、LIN、SPI、DMA
· AECQ100 Grade1
2021年
2020年
2023年
2022年
2024年
量产产品
测试中
研发中
1MB Flash 车规级32位通用MCU
· 1MB Flash、128KB SRAM
· Cortex M4F内核、CANFD、LIN、SPI、DMA
· AECQ100 Grade1
256KB Flash 车规级32位通用MCU
· 256KB Flash、32KB SRAM
· Cortex M0+内核、CANFD、LIN、SPI、DMA
· AECQ100 Grade1
R52+多核车规级32位高端系列化MCU
· 4M~16MB Flash
· Cortex R52+内核、CANFD、ETH、GTM
· AECQ100 Grade1， ISO26262 ASILD
第一代车规级8位MCU
· 32KB Flash
· 标准8051内核
· AECQ100 Grade1
车规级32位通用MCU
· 96KB Flash 4KB SRAM
· Cortex M0内核、CAN、LIN
· AECQ100 Grade1
2MB Flash 车规级32位通用MCU
· 2MB Flash
· Cortex M4F内核、CANFD、LIN、SPI、DMA
· AECQ100 Grade1
LED控制专用MCU
· 32KB Flash、S8051内核、集成LIN/LDO/LED 驱动控制、
AECQ100
无刷电机控制专用MCU
· 64KB Flash Cortex M4内核、集成LIN/LDO/驱动模块、
AECQ100
有刷电机控制专用MCU
· 64KB Flash、Cortex M0+内核、集成LIN/LDO/驱动模块 、
AECQ100
第二代车规级8位通用MCU
· 32KB Flash、2KB SRAM
· S8051内核、PWM、LIN、SPI
· AECQ100 Grade1

## Slide 5
已量产8位车规MCU资源对比
厂家 | M | M | C | BYDSemi
料号 | 1616/1617 | 16LF1559 | 8A100ENG | BS9000AMxx
核心处理器 | AVR | PIC | V2 | 1T S8051
内核规格 | 8 位 | 8 位 | 8位 | 8位
工作频率 | 16MHZ | 32MHz | 16MHZ | 24MHz
连接能力 | LINbus，USART，SPI，IIC | LINbus，USART，SPI，IIC | SPI、IIC | LINbus、UART、SPI、IIC
外设 | 1个16bit timerA：3路(支持输出比较)、2个16bit timerB：支持输入捕获、1个12bit timerD、 支持电机控制； 16bit RTC、ADC、DAC、电容按键、INT、WDT | 10bit PWM1/PWM2：支持PWM波形输出、 ADC、INT、 (2x8bit +1x16bit )TIMER、 17个电容按键、WDT | 8bit PWM1/PWM2、 ADC、14个电容按键、INT、 （1x8bit +3x16bit）TIMER、WDT | 16bit PWM0：4路(支持6路互补输出) 、16bit PWM1：3路(支持捕获/比较)、支持BLDC电机控制； ADC、电容按键、INT、3x16bit TIMER、RTC、WDT
I/O 数 | 18/21 | 18 | 18 | 18/26
程序存储容量 | 16K BYTE | 32K BYTE | 16K BYTE | 31K BYTE
程序存储器类型 | 闪存 | 闪存 | 闪存 | 闪存
程序在线升级 | 支持 | —— | —— | 支持
EEPROM 容量 | 256 BYTE | —— | —— | 1K BYTE
RAM 大小 | 2K BYTE | 512 BYTE | 1K BYTE | 2K BYTE
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.7-5.5V(0-8MHZ)/4.5-5.5V(0-16MHZ) | 1.8V ~ 3.6V | 2.6V ~ 5.5V | 3.0V ~ 5.5V
数据转换器 | A/D 12x10bit; D/A 3x8bit | A/D 17x10bit | AD 14x12bit | A/D 24x12bit
振荡器类型 | 内部、外部 | 内部、外部 | 内部、外部 | 内部、外部
工作温度 | -40°C ~ 125°C（TA） | -40°C ~ 125°C（TA） | -40°C ~ 125°C（TA） | -40°C ~ 125°C（TA）
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型
封装/外壳 | QFN20(3*3)、QFN24(4*4) | QFN20 | QFN20 | QFN20（4*4mm）、TSSOP28

## Slide 6
已量产32位车规MCU资源对比
厂家 | N | BYDsemi
芯片名称 | DZ60 | BF7006AMXX
PIN脚 | 64/48/32 | 64/48/28
内核资源 | 8位 | 32位 M0
指令宽度 | 8位 | 16/32位Thumb
工作频率 | 40MHz | 32MHz
乘法器 | / | 32位乘法器
Flash | 60K | 96K/ECC校验 （比8位编译代码空间增加20％）
EEPROM | 2K | 2K/ECC校验
RAM | 4K | 4K
DIDO路数 | 53/40/26 | 54/40/22
ADC路数 | 24/16/10 | 24/16/8
CAP路数 | 8/6 | 6
PWM路数 | 8/6 | 6
SPI路数 | 1 | /
CAN路数 | 1 | 1
SCI（LIN）路数 | 2 | 2
PWM | 边沿对齐 | 边沿和中心对齐
块保护和中断向量重定向 | 支持 | 支持
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.7-5.5V | 3.3-5.5V
工作温度 | -40~125℃ | -40~125℃
外部晶振 | 8、16 MHz | 8、12、16 MHz
ESD_HBM | +/- 2000V | +/- 6000V
烧录方式 | BKGD | ARM SWD
封装 | LQFP32/48/64 | LQFP48/64、TSSOP28

## Slide 7
车规级MCU —M4F/512K

## Slide 8
车规级MCU—M4F/1M

## Slide 9
车规级MCU—M4F/2M
 |  | 148 | 2B9 | BS9x48AMXX | BS9x49AMXX
分类 | 特性 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标
系统 | CPU | M4F | M4F、M0+ | M4F | M4F
 | 频率 | 112MHz Max | 160MHz Max、100MHz Max | 80MHz (全温) | 120MHz (全温)
 | OSC | 4~20M | 4~33.34M | 16、20M | 16、20M
 | FPU | 1 | 1 | 1 | 1
 | 硬件加密模块 | 1 | 2(eSHE/HSM) | 1 | 1
 | CRC模块 | 1 | 1 | 1 | 1
 | DMA | 1（16ch） | 3（89ch+33ch+4ch） | 3（3*32ch） | 3（3*32ch）
 | EWM | 1 | \ | 1 | 1
 | MPU | 1 | 2 | 1 | 1
 | WDT | 1 | 2 | 1 | 1
 | 工作电压 | 2.7~5.5V | 2.7~5.5V | 2.7~5.5V | 2.7~5.5V
 | 工作温度 | -40~+125℃ | -40~+125℃ | -40~+105℃ | -40~+125℃
 | GPIO | 156 | 148 | 156 | 156
 | 封装 | MAPBGA100/LQFP100/LQFP144/LQFP176 | LQFP64/LQFP80/LQFP100/LQFP144/LQFP176 | LQFP100/LQFP144/LQFP176 | LQFP100/LQFP144/LQFP176
存储体 | P-Flash | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB
 | SRAM | 256KB | 256KB | 384KB | 384KB
 | Cache | 有 | 有 | 有 | 有
 | D-Flash | 64~512KB | 128KB | 64KB | 64KB
 | ECC | Flash、SRAM、D-Flash | Flash、SRAM、D-Flash | Flash、SRAM、D-Flash | Flash、SRAM、D-Flash

## Slide 10
车规级MCU—M4F/2M
 |  | 148 | 2B9 | BS9x48AMXX | BS9x49AMXX
分类 | 特性 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标
计数器 | 32bit LPTMR | 1 | 4*Timer | 8*Timer | 8*Timer
 | 32Bit LPIT | 1 |  |  | 
 | PDB | 2 |  |  | 
 | 32 bitRTC | 1 | 1 | 1 | 1
 | PWM (16-bit counter) 8 channels | 64Ch | 83Ch | 84Ch | 84Ch
模拟外设 | 12bit SARADC（1MSPS） | 2 * 32ch | 69ch | 2 * 32ch | 2 * 32ch
 | 比较器 | 1（8-bitDAC） | \ | 1（8-bitDAC） | 1（8-bitDAC）
通信外设 | SCI(UART、LIN2.1) | 3 | 12 | 12 | 12
 | SPI | 3 | 8 | 8 | 8
 | I2C | 2 |  | 4 | 4
 | CAN | 3（3*CAN-FD） | 8（8*CAN-FD） | 8（8*CAN-FD） | 8（8*CAN-FD）
调试开发 | 接口 | SWD, JTAG (ITM, SWV, SWO)，ETM | SWD, JTAG (ITM, SWV, SWO)，ETM | SWD, JTAG (ITM, SWV, SWO)，ETM | SWD, JTAG (ITM, SWV, SWO)，ETM
 | 开发环境 | S32DS、IAR、GHS、COSMIC | green hills、IAR、WICED Studio | Keil + U/Jlink | Keil + U/Jlink
安全监控模块 | FCU | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
车规级MCU—M0+/256K

## Slide 12
LED前大灯功能简介
LED前大灯控制包括：近光灯、远光灯、动态转向灯、昼行灯/位置灯、角灯、大灯氛围灯、近光灯高度调节、高温保护、 CAN局域网管理、 OTA升级等。

## Slide 13
LED前大灯应用方案原理

## Slide 14
起动电池管理应用原理框图
12V供电
LDO
12V->5V
MCU
BF7006AM64
三路温度检测
温敏电阻
三路ADC
CD4051BM
四选一电压采样
一路ADC
硬件看门狗
总电压采样
一路ADC
74HC595
IO输出保持
电压均衡
四路IO控制MOS
维持四块电池电压平衡
CAN收发器
电流放大检测
一路ADC
过温过流唤醒
NCV2903
两路外部中断
高边驱动
AUIR3241STR
控制继电器开/合
继电器
CAN
多路ADC
IO中断
起动电池管理用于控制汽车蓄电池充放电、电池安全监测和维持电压电流均衡。
CAN：与整车通信，支持OTA；
多路12位ADC：监测电压电流和温度；
多路IO中断：过温过流唤醒。
CAN收发器
高边驱动
AUIR3241STR
控制继电器开/合
12V供电
LDO
12V->5V
MCU
BF7006AM64
硬件看门狗
总电压采样
一路ADC
74HC595
IO输出保持
电压均衡
四路IO控制MOS
维持四块电池电压平衡
过温过流唤醒
NCV2903
两路外部中断
继电器
CAN收发器
高边驱动
AUIR3241STR
控制继电器开/合

## Slide 15
PM2.5检测应用原理框图
12V供电
MCU
BF7006AM28
激光管
光敏管
马达
运放
ADC
CAN
收发器
CAN
PM2.5检测模块
车内车外各一套
整车
CAN总线
电源模块
5V
5V
2V
4.2V
3.3V
PM2.5检测工作原理：使用马达吸入空气，激光管透过空气照射光敏管，使光敏管电流发生变化，放大后经由ADC转换，得出PM2.5浓度。此部件通过CAN与整车通信，支持CAN升级。

## Slide 16
DMS应用原理框图
12V供电
LDO
12V->5V
MCU
BF7006AM64
LDO
5V->3.6V
GSENSOR
重力传感器
SOC
CAN
IO模拟IIC
UART
CAN
收发器
整车
中控屏幕
DMS是一个用于拍摄驾驶舱内部情况的摄像头，用于驾驶员手势识别，疲劳驾驶识别，事故记录等功能。MCU通过UART与负责算法识别和图像处理的SOC通信，通过CAN将算法识别结果传输到整车，同时也传输整车控制信息给SOC。MCU通过IO模拟IIC与重力传感器通信，用于检测事故发生，控制SOC自动记录发生事故时的车内情况。
GSENSOR
重力传感器
SOC
CAN
IO模拟IIC
UART
CAN总线
中控屏幕
DMS是一个用于拍摄驾驶舱内部情况的摄像头，用于驾驶员手势识别，疲劳驾驶识别，事故记录等功能。MCU通过UART与负责算法识别和图像处理的SOC通信，通过CAN将算法识别结果传输到整车，同时也传输整车控制信息给SOC。MCU通过IO模拟IIC与重力传感器通信，用于检测事故发生，控制SOC自动记录发生事故时的车内情况。
MCU
BF7006AM64
整车

## Slide 17
充电枪应用实例原理框图
AC-DC
辅助电源
EMI
滤波
MCU
BF7006AM64
继电器
AC220V输入插头
AC220V输出枪头
电压
检测
接地
检测
漏电
检测
电流
检测
车载充电器
状态检测
充电枪项目用于检测汽车与充电桩建立连接并控制开始充电，同时监测充电过程中的电流、电压等状态保障充电安全。

## Slide 18
更多项目的应用请与原厂FAE联系
谢谢大家！